## Slide 1
Работы по…
Выполнил
Проверил
Группа

## Slide 2
Содержание
Машина
Поколение
Поколение
Поколение
Поколение

## Slide 3
Разностная машина Чарльза Бэббиджа

## Slide 4
Разностная машина Бэббиджа — это механическое устройство, которое было создано английским математиком Чарльзом Бэббиджем и разработано его помощницей Адой Лавлейс. Она использовала паровой двигатель и состояла из множества вращающихся валов и шестерёнок.
26 декабря 1791 года - 18 октября 1871 года
10 декабря 1815 года - 27 ноября 1852 года

## Slide 5
В 1820 году созданием своей вычислительной машиной занялся Чарльз Бэбидж (1791 - 1871). Им были разработаны две машины – разностная (1822) и аналитическая (1830).
Идея разностной машины заключается в замене процесса непосредственного вычисления значения некоторых функций последовательным выполнением серией операций сложения над разностями значений этой функции.

## Slide 6
Таб. 1 Значения функции у = х3 + х + 1 и конечных разностей
Δ1 (первые разности, или разности первого порядка),
Δ2 (вторые разности)
Δ3 (третьи разности).
Каждой колонке таблицы, кроме (1), содержащей значение аргумента, соответствовал свой регистр;
всего в машине 7, поскольку предполагалось вычислять функции с постоянными шестыми разностями.
Регистр состоял из 18 цифровых колес по числу разрядов изображаемого числа и нескольких дополнительных, используемых как счетчик числа оборотов и для других вспомогательных целей.

## Slide 7
Конструктивно вычислительный блок разностной машины Бэббиджа состоит из трёх рядов зубчатых колёс:
Первый ряд — зубчатые колёса регистров.
Второй ряд — зубчатые счётные колёса на осях для выполнения суммирования.
Третий ряд — оси с так называемыми установочными пальцами для подготовки очередной операции суммирования.
Рис. 13 Законченная часть разностной машины

## Slide 8
Аналитическая машина Бэббиджа — это проект механического универсального вычислительного устройства, разработанный английским математиком Чарльзом Бэббиджем. Аналитическая машина должна была выполнять программы, вводимые с перфокарт, и иметь условные переходы и цикл. Таким образом, она могла автоматически выполнять сложные вычислительные задачи.

## Slide 9
По архитектуре аналитическая машина была механическим прототипом современного компьютера. Она содержала следующие устройства:
1) "склад" (или мельница) – устройство для хранения цифровой информации (теперь это запоминающее устройство или память);
2) "мельница" или "фабрика" – устройство, выполняющее операции над числами, взятыми на "складе2 (ныне это – арифметическое устройство);
3) устройство, для которого Бэббидж не придумал названия и которое управляло последовательностью действий машины. Сейчас это устройство называется устройством управления;
4) устройство ввода информации;
5) устройство вывода информации (рис. 14) [[36], с.41].

## Slide 10
Память: склад
он состоял из зубчатых колес, расположенных в высоких столбцах. На каждом из столбцов хранилось только одно число не длиннее пятидесяти цифр, а верхнее колесо определяло положительно число или отрицательно.
На чертежах Бэббиджа склад состоял из двух параллельных рядов высоких числовых столбцов, и в каждом из них хранилось одно число. Одна из сторон склада сообщалась с мельницей.
Кроме зубчатых колес числа могли храниться на числовых картах в виде комбинаций отверстий:

## Slide 11
Рейки и карты переменных для передачи данных
Для передачи чисел со склада в Машину Бэббидж использовал опять зубчатые колеса рейки с длинными зубцами. Каждое из числовых колес склада с помощью шестеренок были связаны с рейками и при их помощи значения передавались на специальный столбец колец, находящийся между мельницей и складом, и таким же образом числа передавались обратно на склад.

## Slide 12
Мельница вычислений
После попадания чисел в мельницу начинается главная часть работы Машины — арифметические действия, выполняемые снова и снова.
Когда Разностная машина работает, можно наблюдать волнообразные движения рычажков переноса в задней части Машины. Волны происходят из-за последовательных переносов единиц снизу вверх с проверкой инициации новых переносов.

## Slide 13
С помощью операционных перфокарт осуществлялись сложение, вычитание, умножение и деление чисел, находящихся в арифметическом устройстве. Операционные перфокарты выглядели так:
Для обозначения управляющих перфокарт, с помощью которых осуществлялась передача чисел между памятью и арифметическим устройством, Бэбидж использовал термин «карты переменных».
«нулевая карта»
«удерживающая карта»
«доставляющая карта»

## Slide 16
При отсутствии отверстия на перфокарте рычаг не задействован, но как только отверстие появлялось, рычаг соединял шестеренку со скобой. И шестеренка, поднимаясь вместе со скобой, соединяла колесо ввода с зубчатой рейкой.

## Slide 17
Рис. 14 Модель части аналитической машины

## Slide 18
Операция сложения в аналитической машине должна выполняться за один оборот главной оси, прерывистые периодические движения производятся эксцентриками на главной оси. Эксцентрики представляют из себя плоские диски с выступающими частями, действующими на рычаги с роликами на конце. Каждый эксцентрик должен быть двойным, т. е. иметь два ушка, причем выступ на одном соответствует впадине на другом. Такие эксцентрики довольно легко выполняются, устанавливаются и регулируются. Для выполнения операций сложения достаточно установить шесть-семь штук.

## Slide 19
Рис. 4. Механизм зацепления аналитической машины

## Slide 20
Рис. 5. Схема выполнения операции сложения в аналитической машине

## Slide 21
Работа Аналитической машины основывалась именно на «пожирании своего хвоста», и работала система благодаря сложной цепи шестерней, которые управлялись перфокартами и барабанами, вычисляя суммы и отправляя результаты на склад, который состоял из ряда зубчатых колес.
Карты операций (А) указывают картам переменных (В), что нужно запросить числа для расчетов;
Числа вводятся с числовых карт (С) или со склада (D) и поочередно поступают на ось ввода (Е);
Ось ввода передает числа на центральные колеса (F);
Карта операции дает команду сложения чисел или умножения или иную, а барабаны (G) поворачиваются до положения, в котором их штифты будут соответствовать операции.
Барабаны активируют рычаги, соединяя шестерни мельницы (H) с центральными колесами. А уже в мельнице определенные устройства отвечают за сложение, умножение и иные действия;
Шестерни выполняют умножение исходных чисел;
Мельница при необходимости может зацикливать действия, передавая команды на разные участки перфокарты;
Результат попадает на ось вывода (I).
Ось вывода передает данные на принтер (D) или отправляет на склад согласно картам переменных;
Карты операций подают команду на подачу звонка (J) и на остановку Машины. Всё!

## Slide 22
рычаг автоматически опускается, если результат вычислений требует дальнейших действий со стороны программы. И если на определенной позиции барабана стоит штифт, а затем рычаг опускается — запускается новый цикл вычислений. Таким образом, условный рычаг замыкает цикл, и Машина «поедает собственный хвост»: перфокарты управляют барабанами, барабаны Машиной, Машина барабанами, а барабаны перфокартами.

## Slide 23
Рис. 6. Общий план аналитической машины (рисунок Ч. Бэбиджа, 1840 г.)

## Slide 25
Часть Аналитической машины Бэббиджа, которая хранится в Музее науки в Лондоне.

## Slide 26
Таким образом, машина Бэббиджа представляла собой сложное механическое устройство, которое могло выполнять разнообразные вычисления благодаря возможности программирования, наличию арифметического блока, памяти, логических операций и управления. Несмотря на то что машина Бэббиджа не была полностью реализована при жизни учёного, она стала важным этапом в развитии вычислительной техники и заложила основы для создания современных компьютеров.

## Slide 27
https://files.student-it.ru/previewfile/43670/5
https://habr.com/ru/articles/408223/?mobile=no

## Slide 28
1 поколение ЭВМ
(обязательно: аппаратная база, схема основных элементов, принцип работы)

## Slide 29
Первое поколение ЭВМ (1946–1958) — это этап в развитии вычислительной техники, который характеризуется созданием первых электронных вычислительных машин.

## Slide 30
спользование электронных ламп. Первые ЭВМ были построены на основе электронных ламп, которые выполняли функцию переключателей и усилителей электрических сигналов. Это позволило ускорить обработку информации и повысить точность вычислений по сравнению с механическими устройствами.

## Slide 35
ВЫВОД
Первое поколение ЭВМ оказало значительное влияние на развитие науки, техники и общества в целом. Оно продемонстрировало возможности электронных вычислительных машин и открыло новые перспективы для дальнейших исследований и разработок в этой области.

## Slide 36
2 поколение ЭВМ
(обязательно: аппаратная база, схема основных элементов, принцип работы)

## Slide 37
3 поколение ЭВМ
(обязательно: аппаратная база, схема основных элементов, принцип работы)

## Slide 38
Джек Килби (8.11.1923 — 20.06.2005) — в 1958 году запатентовал интегральную схему как систему множества транзисторов и других элементов электрических устройств, выполненных на единой монокристаллической полупроводниковой подложке.
Интегральная схема

## Slide 39
Роберт Нойс (12.12.1927 — 3. 06. 1990) — в 1958 году Разработанная им технология позволяла печатать проводящие каналы прямо на силиконовой поверхности.
Интегральная схема

## Slide 40
Леонард Николаевич Колесов (19.02.1925 — 25.03.1971) — в 1958 году Разработанная им технология позволяла печатать проводящие каналы прямо на силиконовой поверхности.
Интегральная схема

## Slide 41
Интегральные схемы
Главное отличие третьего поколения ЭВМ от второго - использование ИС (Интегральных Схем, или, как их ещё называют, чипов - от англ. chip - "тонкая пластинка"). Одна ИС вмещает в себя тысячи и более элементов обычной электронной схемы (транзисторы, диоды, резисторы, и т.д.), и, благодаря этому, они занимают меньше места, что позволило уменьшить размер компьютеров.
Примеры интегральных схем

## Slide 42
Интегральная схема, которую также называют кристаллом, представляет собой миниатюрную электронную схему, вытравленную на поверхности кремниевого кристалла площадью около 10 мм2.
Максимальное быстродействие 105 -107 операций в секунду, занимаемый объём – 5-10м3

## Slide 47
В 1964 году, компания IBM выпускает первую серию ЭВМ третьего поколения - IBM/360. Производительность этих ЭВМ достигала от десятков тысяч до миллионов операций в секунду, в зависимости от модели.

## Slide 48
IBM/360 и IBM/370 имели один главный процессор, и несколько периферийных процессоров для управления устройствами ввода/вывода. Благодаря этому, реализован мультипрограммный режим работы: пока одна программа выполняла вычисления, другая занималась вводом/выводом данных.

## Slide 49
PDP-11 - это малые ЭВМ, способные работать в реальном времени и управлять разными техническими устройствами. Поэтому, их ещё называют управляющими машинами. У них была архитектура "общей шины" - информационной магистрали, к которой подключается процессор, память, и контроллёры устройств. Позже, она стала использоваться в микроЭВМ и ПК.

## Slide 51
Характеристика | ЕС ЭВМ
Год выпуска | 1972 (первая модель ЕС-1020)
Производитель | СССР (в координации с IBM)
Архитектура | Копия архитектуры IBM System/360
Элементная база | Интегральные схемы (по западным образцам)
Производительность | Зависит от модели (сравнимо с System/360, от 30 тыс. до 1 млн. операций)
Память | ОЗУ до 4 МБ

## Slide 52
Характеристика | ILLIAC IV
Год выпуска | 1972
Производитель | Иллинойсский университет (США)
Архитектура | 64-битная, массивная параллельная архитектура
Элементная база | Интегральные схемы высокой плотности
Производительность | До 200 млн операций в секунду
Память | До 1 МБ

## Slide 53
Третье поколение выполнялось на микросхемах. Пример машин - ЕС ЭВМ. Управление работой происходило с алфавитно-цифровых терминалов.
Для управления использовались языки высокого уровня и Ассемблер.
Данные и программы вводились с терминала, перфокарт и перфолент.
Заключение

## Slide 54
https://thirdgenecm.tilda.ws/

## Slide 55
4 поколение ЭВМ
(обязательно: аппаратная база, схема основных элементов, принцип работы)

## Slide 56: ЭВМ 4 поколения

## Slide 57: Что такое ЭВМ 4 поколения
ЭВМ 4-го поколения — это период в развитии вычислительной техники, который начался в 1970-х годах и продолжается по настоящее время.

## Slide 58: Особенность
Главной особенностью этого поколения стало использование микропроцессоров — интегральных схем, содержащих весь центральный процессор на одном кристалле.

## Slide 59: Появление первого микропроцессора
32-летний сотрудник Intel Маршиан Эдвард «Тед» Хофф(а) предложил заменить эту кучу микросхем до трех.
Итальянский физик Федерико Фаджин(б) объединил все это в один чип. Ему помогал японец Масатоси Сима(в).

## Slide 60: Первый микропроцессор
Микропроцессоры — это сердце ЭВМ 4-го поколения. Представленный компанией Intel в 1971 году - Intel 4004, который содержал все необходимые для вычислений функции на одном кристалле.

## Slide 61: Отечественный микропроцессор
Первая отечественная разработка "КР580ИК80", аналог американского Intel 8080, была выпущена лишь в 1977 году. США значительно опередили СССР в разработке коммерческих микропроцессоров.

## Slide 62: Аппаратная база

## Slide 63: Структурная схема

## Slide 64: IBM PC
IBM PC появился в 1981 году и стал основой для большинства будущих персональных компьютеров. Он установил стандарты аппаратного и программного обеспечения, которые до сих пор используются.

## Slide 65: Apple 1 и Apple 2
Apple 1 и Apple 2, выпущенные в 1976 и 1977 годах соответственно, стали одними из первых массовых ПК. Они привнесли в индустрию инновационные идеи о пользовательском интерфейсе и графической среде.

## Slide 66: Советские ЭВМ
Советские вычислительные машины, такие как серия ЕС ЭВМ и Эльбрус-1, были разработаны для обеспечения вычислительных мощностей для научных и промышленных нужд. Эти системы обеспечивали высокую производительность и безопасность, что было актуально в условиях Закрытой экономики.

## Slide 67: Производительность ЭВМ 4 поколения
Каждое новое поколение микропроцессоров было в несколько раз мощнее предыдущего. Закон Мура, сформулированный в 1965 году, предсказывал, что количество транзисторов на чипе будет удваиваться примерно каждые два года, что и происходило.
Микропроцессоры прошли путь от 4-битных к 64-битным, с ростом количества ядер, что позволило компьютерам работать быстрее и выполнять более сложные задачи.
Появление многоядерных процессоров позволило увеличить производительность без увеличения частоты процессора

## Slide 68: Появление ноутбуков и мобильных компьютеров
С развитием технологии уменьшались не только настольные компьютеры, но и появлялись новые классы устройств — портативные компьютеры.
В 1981 году был выпущен первый коммерчески успешный ноутбук — Osborne 1. Он весил около 10 кг, но это было огромное достижение для того времени, так как устройство стало мобильным.
В 1990-е годы ноутбуки стали повсеместными, и к концу десятилетия появились первые мобильные устройства с доступом к Интернету.

## Slide 69
Преимущества | Недостатки
Высокая производительность | Высокая стоимость
Увеличенные возможности управления данными | Сложность в обслуживании
Многоядерные технологии | Зависимость от электропитания
Совместимость с предыдущими версиями | Потребление ресурсов
Преимущества и недостатки