## Slide 1: Мониторы
Авторы: Власов Дмитрий и Воронин Артём
Группа: ПИНб-21

## Slide 2
Монитор — это устройство для отображения визуальной информации, которое используется в компьютерах и других устройствах. Он принимает видеосигналы и преобразует их в графические изображения, текст и видео.

## Slide 3: Основные функции монитора
Отображение данных: Показывает информацию, которую обрабатывает компьютер, например, текстовые документы, изображения и видео.
Разнообразие форматов: Мониторы могут быть разных форматов и размеров, от маленьких экранов для ноутбуков до больших дисплеев для работы и игр.
Взаимодействие с пользователем: Позволяет пользователям взаимодействовать с программами и системами через графический интерфейс.

## Slide 4: Классификация

## Slide 5: По технологии отображения:
LCD (жидкокристаллические): Наиболее распространенный тип. Использует жидкие кристаллы для формирования изображения. Энергосберегающие и тонкие.
LED (светодиодные): На самом деле это разновидность LCD, где подсветка осуществляется светодиодами. Обеспечивают более яркие цвета и лучший контраст.

## Slide 6: По технологии отображения:
OLED (органические светодиоды): Каждый пиксель излучает свет самостоятельно, что обеспечивает глубокие черные оттенки и широкие углы обзора.
CRT (кинескопные): Старый тип, использующий электронную пушку для создания изображения на фосфорном экране. Более тяжелые и громоздкие.

## Slide 7: По типу матрицы:
TN (Twisted Nematic) — характеризуется быстрым временем отклика, но скромной цветопередачей и узкими углами обзора.
IPS (In-Plane Switching) — обеспечивает хорошую цветопередачу и угол обзора, но более медленный по сравнению с TN.

## Slide 8: По виду матрицы:
VA (Vertical Alignment) — баланс между TN и IPS, с лучшей контрастностью, но с расширенными углами обзора, чем у IPS.
OLED, QLED — это, скорее, альтернативный тип матрицы и технологии отображения, так как в этих дисплеях каждый пиксель светится сам (OLED) или пропускает свет через квантовые точки (QLED).

## Slide 9: По размеру экрана:
16:9 — стандартное соотношение для большинства мониторов.
32:9 и другие ультраширокие форматы — часто используются для замены нескольких мониторов.
21:9 (широкоформатные) — удобны для работы с мультимедиа и играми, часто применяются в профессиональных мониторах.

## Slide 10: По разрешению:
HD (1366×768) — бюджетное решение для офисной работы.
Full HD (1920×1080) — стандарт для большинства задач, доступный в широком диапазоне диагоналей.

## Slide 11: По разрешению:
QHD (2560×1440) и 4K UHD (3840×2160) — популярны для игр и работы с графикой.
5К, 8К и выше — редкие варианты для профессиональных задач и кинопроизводства.

## Slide 12: По частоте обновления:
60 Гц — стандартная частота для офисных мониторов.
120 Гц, 144 Гц и выше (до 360 Гц) — используются в игровых мониторах для обеспечения плавного изображения.

## Slide 13: Принцип работы ЖК мониторов

## Slide 14
ЖК (LCD) монитор работает на основе технологии жидкокристаллического дисплея, где жидкие кристаллы управляют прохождением света для создания изображения.

## Slide 15: Основные компоненты
Подсветка — чаще всего LED-подсветка, расположенная за жидкокристаллической панелью. Именно она является доказательством света, поскольку жидкие кристаллы сами по себе не светятся.
Поляризационные фильтры — два фильтра, между которыми действуют жидкие кристаллы, способствуют прохождению и блокировке света, управляя яркостью света.
Жидкие кристаллы — органическое вещество, способное изменить положение при воздействии электрического тока. Изменение ориентации кристаллов позволяет управлять направлением света.
Цветные фильтры — каждый пиксель делится на три субпикселя с фильтрами красного, зеленого и синего цветов (RGB). Комбинируя эти цветы, можно создать любое необходимое изображение.

## Slide 16: Создание белого света
Подсветка жидкокристаллическим слоем (обычно светодиод) излучает белый свет, который проходит через первый поляризационный фильтр.

## Slide 17: Поляризация света
Свет от LED-подсветки поляризуется, что позволяет контролировать его направление и помогает избежать случайного проникновения света в выключенные пиксели.

## Slide 18: Управление жидкими кристаллами
На жидких кристаллах подаётся ток, который меняет их ориентацию. В зависимости от их положения свет либо проходит дальше через второй фильтр, либо блокируется.

## Slide 19: Прохождение света через цветные фильтры
Управление изменением света, проходящего через красный, зеленый и синий субпиксели, определение различных оттенков и цвета. Это обеспечивает нужный цвет для каждого пикселя.

## Slide 20: Принцип работы ЭЛТ мониторов

## Slide 21
Мониторы на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) работают на основе движения электронов внутри вакуумной трубки, где они направляются на экран с люминофором для создания изображения.

## Slide 22: Основные компоненты
Электронная пушка — расположена в задней части трубки и обеспечивает поток электронов.
Система отклонения — магнитные или электрические поля, которые отклоняют луч электронов, направляя его в нужные точки экрана.
Люминофорное покрытие экрана — покрытие на внутренней стороне экрана, которое светится, когда на него попадает поток электронов. Обычно для цвета используется три типа люминофора (красный, зелёный и синий).
Маска (решетка) — сетка, расположенная перед люминофором, которая помогает точно направлять электронные лучи на соответствующие цветные точки (RGB).
Стеклоцемент представляет собой специальное соединение, используемое для склеивания стеклянных частей ЭЛТ и обеспечения их герметичности.
Внутренний магнитный экран — это металлический слой или экран внутри корпуса ЭЛТ, защищающий электронный луч от внешних магнитных полей.

## Slide 23: Формирование источника луча
Под действием сильного электростатического поля из электронной пушки исходит поток электронов.

## Slide 24: Отклонение излучения
Система отклонения создаёт магнитные или электрические поля, которые изменяют направление потока электронов, перемещая его по поверхности экрана. Это позволяет лучу «сканировать» экран построчно — с левой стороны сверху вниз, создать изображение (интерлейсинг или прогрессивная развёртка).

## Slide 25: Попадание на люминофор
Когда электроны обращаются к люминофорным точкам (красную, зелёную и синюю), они вызывают свечение этих точек. Управляя параметром каждого цветного элемента (RGB), можно получить любой цвет.

## Slide 26: Синхронизация с развёрткой кадров
Процесс построчного сигнала синхронизируется с частотой обновления кадров (например, 60 Гц), что позволяет обновлять изображение несколько раз в секунду.

## Slide 27: Преимущества и недостатки ЖК мониторов
Преимущества
Компактность и легкость: ЖК-мониторы тоньше и легче электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), что делает их удобными для использования на рабочем месте и при транспортировке.
Энергоэффективность: ЖК-дисплеи потребляют значительно меньше энергии по сравнению с ЭЛТ, поскольку свет создается с помощью светодиодной подсветки, а не мощного приемника.
Безопасность для глаз: ЖК-мониторы не мерцают, что снижает нагрузку на глаза и делает их безопаснее при длительном использовании.
Чёткое изображение: ЖК-матрицы способны выводить чёткое и детальное изображение с высоким уровнем развития, что важно для работы с текстом, графикой и мультимедиа.
Высокая яркость и контрастность: благодаря LED-подсветке ЖК-мониторы обладают хорошей яркостью и контрастностью, что делает изображение более насыщенным и позволяет использовать монитор даже в ярко освещённых помещениях.
Низкий уровень тепловыделения: ЖК-мониторы отличаются меньшей теплотой по сравнению с ЭЛТ, что обеспечивает перегрев и делает их более комфортными для использования.
Недостатки
Ограниченные углы обзора : под углом могут возникнуть изменения цвета и яркости, особенно при взгляде на мониторы с TN-матрицей. IPS- и VA-матрицы обладают лучшими углами обзора, но всё же не как у мониторов с OLED дисплеем.
Меньшая контрастность по сравнению с OLED : хотя ЖК-мониторы передают высокую яркость, они не могут достигать таких разновидностей чёрных цветов, как OLED, из-за того, что свет проходит через слой, даже когда пиксель выключен.
Задержка отклика : время отклика в некоторых ЖК-матрицах (например, IPS) может быть выше, чем в OLED или TN, что может привести к эффекту размытия в динамичных сценах, особенно в играх.
Наличие дефектных изображений : встречаются «битые» или «застрявшие» пиксели, которые иногда могут оставаться яркими или темными, что заметно на однотонном фоне.
Чувствительность к механическим повреждениям : ЖК-матрицы могут изменять повреждения при сильных воздействиях или ударах, что приводит к появлению пятен или полос на экране.
Цена : Высококачественные модели ЖК-мониторов, особенно с IPS-матрицами и 4K-технологиями, могут быть достаточно дорогими.

## Slide 28: Преимущества и недостатки ЭЛТ мониторов
Преимущества
Качество цветопередачи и контрастности : ЭЛТ-мониторы отличаются высокой яркостью, глубокой контрастностью и глубиной цветопередачи, что делает их идеальными для редактирования изображений и работы с графикой.
Высокая частота обновления : ЭЛТ-экраны используют частоту обновления до 100 Гц и выше, что снижает нагрузку на глаза при длительной работе и сводит к минимуму эффект мерцания.
Отсутствие углового обзора : эти мониторы практически не требуют цвета и качества изображения, независимо от угла, под которым вы смотрите.
Отсутствие постоянного разрешения : ЭЛТ включает широкий диапазон разрешений, что делает их универсальными для разных задач, в отличие от ЖК, где четкость изображения падает при изменении разрешения в настройках.
Недостатки
Размер и вес : ЭЛТ-мониторы громоздкие, тяжелые и занимают много места, что делает их неудобными в использовании и транспортировке.
Высокое энергопотребление : они потребляют больше электроэнергии по сравнению с современными ЖК и LED-дисплеями.
Излучение : ЭЛТ излучает электромагнитное излучение, вызывающее у пользователей опасность его воздействия на здоровье при длительном использовании.
Нагрев : Мониторы ЭЛТ выделяют куда больше тепла, чем ЖК, что может привести к перегреву и некомфортным условиям работы.